## Slide 1
HASZNÁLTAUTÓ-KALAUZ · 2026
Renault Twingo
Mennyire megbízható?
Generációk, gyakori hibák, használt árak, fenntartás és élettartam – minden, amit vásárlás előtt tudni érdemes.
Notes: Nyitás: a Twingo Európa egyik legismertebb városi autója 1993 óta. A kérdés: megbízható-e, és melyiket érdemes használtan megvenni.

## Slide 2: A lényeg 30 másodpercben
41,5%
TÜV-hibaarány a 12–13 éves Twingo II-nél: a korosztály egyik legrosszabbja
8,6 m
fordulókör a Twingo III-nál: a hátsó motor miatt szinte helyben fordul
250e+ km
reális élettartam az 1.0 SCe motorral, rendszeres karbantartással
Ítélet: jó, olcsón fenntartható városi autó – ha a megfelelő generációt választod. A legbiztosabb vétel a 2016 utáni Twingo III 1.0 SCe vagy a Twingo E-Tech Electric. A Twingo II-nél a futómű, a fékek és a rozsda a gyenge pont.
Notes: Három szám, ami összefoglalja a Twingót: a Twingo II rossz TÜV-eredménye, a III-as zseniális fordulóköre és a reális élettartam. Az ítélet: generációtól és motortól függ minden.

## Slide 3: Négy generáció, négy karakter
Twingo I
1993–2007
Egyterű „mosolygós” forma, 1.2 benzines (D7F). Egyszerű technika, de ma már 20+ éves és rozsdás.
Twingo II
2007–2014
Clio-alapú, hagyományos ferdehátú. 1.2 16V és 1.5 dCi. Itt a legrosszabbak a TÜV-adatok.
Twingo III
2014–2024
Hátsó motor, hátsókerék-hajtás, smart forfour testvér. 1.0 SCe, 0.9 TCe, 2020-tól elektromos.
Twingo E-Tech
2026–
Új, csak elektromos, retró forma. 27,5 kWh LFP akku, 263 km WLTP, kb. 19 500 € induló ár.
Notes: Balról jobbra: Twingo I, II, III és az új, 2026-os E-Tech. A 3D-modellek stilizált illusztrációk. A III-as a legérdekesebb: a motor hátul van, mint egy Porsche 911-ben.

## Slide 4: Twingo III: a motor hátul van
Narancs: motor és váltó · Türkiz: üzemanyagtank az első ülések alatt
Hátsó motor és hajtás
A 3 hengeres motor a csomagtér padlója alatt fekszik, döntve. Elöl nincs motor – ezért fordul ilyen kicsin a kerék.
Motorok
1.0 SCe 65–75 LE szívó (lánc) · 0.9 TCe 90–95 LE turbó · E-Tech Electric 82 LE, 22 kWh.
8,6 m fordulókör
Városban verhetetlen: parkolás, U-fordulás, szűk mélygarázs.
smart forfour testvér
Renault–Daimler közös fejlesztés, gyártás: Novo Mesto (Szlovénia). Alkatrészek mindkét márkától.
Notes: Röntgennézet: a motor a hátsó tengely fölött, a csomagtér alatt. Előny: fordulókör, jó tapadás induláskor. Hátrány: a motorhoz nehezebb hozzáférni, ezért drágább lehet a szerelés munkadíja, a csomagtér padlója magasabb.

## Slide 5: Megbízhatóság a TÜV szerint
Chart: Műszaki vizsgán elbukott autók aránya (%)
| 10–11 éves | 12–13 éves
Twingo II | 33 | 41.5
Mi bukik el a vizsgán?
Olajszivárgás
motor és váltó
Futómű
kopott gömbfejek, törött rugók, szivárgó lengéscsillapítók
Fékek
korrodált fékcsövek, gyenge fékhatás
A jó hír: ezek olcsó kopóalkatrészek, nem motor- vagy váltóhalál. Egy rendben tartott példány gond nélkül átmegy.
Notes: Forrás: TÜV-Report, AUTO BILD összesítés. A 12–13 éves Twingo II a korosztályában a legrosszabb: majdnem minden második autó elbukik. A hibák viszont jellemzően futómű, fék, olajszivárgás – vagyis karbantartási kérdések.

## Slide 6: A hat leggyakoribb hiba
Kuplung-főhenger
Twingo III: melegben, dugóban nehezen megy fokozatba – a hő tönkreteszi a tömítést.
kb. 100–240 e Ft
EDC automata váltó
2014–2015-ös példányok: rángatás, korai kopás akár 80 000 km előtt.
kerüld
Vezérlőlánc (1.0 SCe)
Hidegindításkor zörgés = megnyúlt lánc. 150 000 km körül esedékes lehet.
kb. 150–250 e Ft
Futómű és fékek
Főleg Twingo II: gömbfejek, rugótörés, lengéscsillapító, rozsdás fékcső.
kb. 40–150 e Ft
Olajszivárgás
Idősebb példányoknál motor- és váltótömítés. Nézz alá vásárláskor!
kb. 30–120 e Ft
Elektronika
Üzemanyagszint-jelző, kilométeróra, fojtószelep-hiba, magas alapjárat.
kb. 20–100 e Ft
Notes: Az árak független szervizre vonatkozó, tájékoztató becslések forintban (alkatrész + munka), márkaszervizben magasabbak lehetnek. A legfontosabb: 2014–2015-ös EDC automatát ne vegyél.

## Slide 7: Melyiket vedd használtan?
Változat | Évjárat | Kb. ár (Ft) | Ítélet | Miért?
Twingo III 1.0 SCe | 2016–2024 | 2,0–4,2 M | Ajánlott | Egyszerű szívómotor, lánc, kevés elektronika
Twingo E-Tech Electric | 2020–2024 | 3,5–5,5 M | Ajánlott | Városba ideális, akkugarancia 8 év / 160 000 km
Twingo III 0.9 TCe | 2014–2024 | 2,2–4,0 M | Óvatosan | Fürgébb, de turbó = több hibalehetőség
Twingo II 1.2 16V | 2007–2014 | 0,7–1,8 M | Óvatosan | Olcsó, de rossz TÜV-statisztika: futómű, fék
Twingo I 1.2 | 1993–2007 | 0,3–0,8 M | Csak hobbinak | Strapabíró motor, de 20+ év és rozsda
Twingo III EDC automata | 2014–2015 | — | Kerüld | Korai váltóhibák, drága javítás
Árak: tájékoztató sávok a magyar használtpiacon, 2026 ősz – a futásteljesítmény, állapot és felszereltség erősen befolyásolja.
Notes: A legjobb ár-érték: 2016 utáni Twingo III 1.0 SCe, lehetőleg 2019 utáni (Phase 2, 65–75 LE). Ha csak városban jársz és tudsz otthon tölteni, az E-Tech Electric a legolcsóbb üzemeltetésű.

## Slide 8: Mennyiért érdemes venni?
Chart: Reális vételár-sáv (millió Ft)
| Twingo I (1998–2007) | Twingo II (2008–2014) | Twingo III SCe (2014–2018) | Twingo III SCe (2019–2024) | E-Tech Electric (2020–24) | Új E-Tech (2026)
alap | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 7.6
sáv | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 0.4
Jó vétel
120 000 km alatt, vezetett szervizkönyv, 1–2 tulajdonos, friss műszaki.
Alkuérv
Zörgő lánc, nehezen kapcsoló váltó, kopott futómű: ezek árát vond le.
Ne vedd meg
Ha rozsdás a fékcső/küszöb, vagy az EDC rángat.
Notes: A sárga sávok a reális vételár-tartományt mutatják forintban. Az új E-Tech kb. 19 490 eurós listaára átváltva nagyjából 7,6–8 millió Ft, kedvezmények nélkül.

## Slide 9: Mennyibe kerül fenntartani?
Chart: Éves költség (ezer Ft, 10 000 km/év)
| Üzemanyag / áram | Szerviz, kopóalkatrész | Kötelező biztosítás | Gumi | Gépjárműadó
1.0 SCe benzines | 348 | 90 | 60 | 30 | 12
E-Tech Electric | 98 | 50 | 65 | 35 | 0
~45 e Ft
havonta – 1.0 SCe benzines
~21 e Ft
havonta – E-Tech Electric, otthoni töltéssel
Feltételezés: 5,8 l/100 km, 600 Ft/l benzin; 14 kWh/100 km, 70 Ft/kWh áram. Biztosítás életkortól és lakóhelytől függően jóval eltérhet; értékvesztés nincs benne.
Notes: A benzines Twingo évente nagyjából félmillió forintba kerül 10 000 km mellett, ennek kétharmada üzemanyag. Az elektromos verzió fele ennyiből kijön, ha otthon tudsz tölteni. A gépjárműadó az autó korától és kW-teljesítményétől függ; az elektromos mentes.

## Slide 10: Meddig bírja? Kilométerről kilométerre
1
15–30e km
Olajcsere és szűrők évente
35–50 e Ft
2
60e km
Gyújtógyertyák, első fékbetétek
30–60 e Ft
3
100e km
Lengéscsillapítók, 12 V akku, kuplung-hidraulika
60–200 e Ft
4
150e km
Vezérlőlánc ellenőrzés/csere, futómű-felújítás
150–300 e Ft
5
250e+ km
Reális végállomás: a rozsda és a karosszéria dönt
—
A motor ritkán hal meg előbb, mint a többi. Twingo I/II-nél a rozsda és a futómű, a III-nál a kuplung-hidraulika és az elektronika dönti el, mikor nem éri meg tovább javítani.
Notes: Karbantartási menetrend tájékoztató jelleggel, független szervizárakkal. A 250–300 ezer km elérhető, de egy 3 millió forintot érő autónál a nagyobb javítások gyorsan gazdaságtalanná válnak.

## Slide 11: Mit várj tőle – és mit ne?
Amit kapsz
8,6 m fordulókör, bárhol leparkolsz
Városban 5,5–6,5 l/100 km (SCe)
Olcsó alkatrészek, egyszerű szívómotor
Vidám, karakteres dizájn, sok szín
Négy ajtó (III), meglepően tágas elöl
Amit nem
Autópályán zajos, oldalszélre érzékeny
Gyenge: 0–100 km/h kb. 15 mp (SCe)
Kicsi csomagtartó, csak 4 ülés
Hátsó motor: drágább munkadíj
Twingo II: gyenge futómű és fékek
Városi autó, nem túraautó.
Notes: Elvárások: a Twingo a városban zseniális, autópályán elmegy, de nem kényelmes. Ha sokat autópályázol vagy családi autó kell, nézz nagyobbat.

## Slide 12: Vásárlási ellenőrzőlista
1
Szervizkönyv és számlák
Évenkénti olajcsere? A lánc- és kuplungjavítás számlája aranyat ér.
2
Hidegindítás
Zörgés az első másodpercekben = nyúlt vezérlőlánc (SCe).
3
Kuplung melegen
20 perc városi út után is könnyen megy fokozatba?
4
EDC automata
Rángat elinduláskor? 2014–2015-ösnél inkább hagyd ott.
5
Alulról
Olajfolt, rozsdás fékcső és küszöb, szivárgó lengéscsillapító.
6
Futómű-zörgés
Kátyún kopog? Gömbfej, stabilizátor, rugó.
7
Elektronika
Üzemanyagszint, km-óra, ablakemelők, klíma; OBD-hibakód-olvasás.
8
E-Tech Electric
Akkumulátor-állapot (SOH) jelentés, töltő- és garanciapapírok.
Notes: Ezt a listát vidd magaddal a megtekintésre. A legjobb befektetés egy 20–40 ezer forintos független átvizsgálás vagy eredetvizsgálat vásárlás előtt.

## Slide 13
VÉGSŐ ÍTÉLET
Megéri? Igen – okosan választva.
Vedd meg
Twingo III 1.0 SCe 2016+ (ideálisan 2019+) vagy E-Tech Electric, szervizkönyvvel.
Gondold át
Twingo II és 0.9 TCe: csak alapos átvizsgálás után, jó áron.
Kerüld
2014–2015-ös EDC automata, rozsdás Twingo I/II.
Notes: Összegzés: a Twingo nem a legmegbízhatóbb kisautó (egy Toyota Aygo vagy Suzuki Ignis megbízhatóbb), de olcsó, vidám és jól javítható. A generáció- és motorválasztás többet számít, mint a márka.

## Slide 14: Források
AUTO BILD: TÜV-Report Renault Twingo – hohe Mängelquoten (2026) – autobild.de
t-online.de / AUTO BILD: TÜV-Mängelreport 2025
Autónavigátor.hu: Renault Twingo használtteszt · Totalcar: Szabad olcsó Twingót venni?
carchecker.pro és carreliabilityreport.com: Twingo Mk3 1.0 SCe megbízhatóság
Honest John: Renault Twingo (2014–) használtautó-értékelés
autopro.hu, autoszektor.hu: az új Twingo E-Tech ára és adatai (2026)
AutoScout24.hu, kocsi.hu: használt Twingo hirdetési árak (2026 ősz)
Az árak és költségek tájékoztató becslések; a 3D-autók stilizált illusztrációk, nem gyári modellek.